| ResoluciÃ³n NÂ° 898/14 Nro de Expediente: 6430-000065-11 ASESORIA JURIDICA Fecha de AprobaciÃ³n: 10/3/2014 Tema: DIGESTO Resumen: Se deja sin efecto el TÃtulo XIV "De las Disposiciones Especiales para Proyecto y Acondicionamiento Urbano para Personas Discapacitadas" y sus correspondientes artÃculos R.1835 a R. 1849 y se incorpora el TÃtulo XIV.I "De las disposiciones referentes a la accesibilidad para todas las personas en los espacios urbanos y en las edificaciones" en la Parte Reglamentaria del Libro XVI "Del Planeamiento de la EdificaciÃ³n" del Vol. XIV "Planeamiento de la EdificaciÃ³n" del Digesto Departamental.- Montevideo, 10 de Marzo de 2014.- VISTO: la necesidad de reglamentar lo dispuesto en el Decreto NÂº 34.650, aprobado por la Junta Departamental con fecha 23 de mayo de 2013 y promulgado por ResoluciÃ³n NÂº 2256/13 de fecha 31 de mayo del 2013; RESULTANDO: 1o.) que en concordancia con la Ley Nacional NÂº 18.651 de 19 de febrero de 2010 referida a la accesibilidad de todas las personas en los espacios urbanos y edificaciones, la Junta Departamental de Montevideo aprobÃ³ el referido Decreto donde se establecen requisitos que pretenden mejorar las condiciones de accesibilidad para todas las personas; 2o.) que en su artÃculo 4Âº el Decreto NÂº 34.650 establece: â€œLa Intendencia de Montevideo, por la vÃa de la reglamentaciÃ³n, establecerÃ¡ las condiciones que deben cumplirse al efecto en cada caso. Igualmente, le corresponderÃ¡ adoptar las disposiciones tendientes a velar por el cumplimiento de tales normas.â€ 3o.) que a efectos de reglamentar las condiciones que deben cumplirse en cada caso ha venido trabajando la ComisiÃ³n de Seguimiento creada por ResoluciÃ³n NÂº 5189/03 de 15 de diciembre de 2003, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinaciÃ³n de esfuerzos y propiciar la gradual eliminaciÃ³n de las barreras arquitectÃ³nicas y urbanÃsticas de Montevideo, con su integraciÃ³n actual dada por ResoluciÃ³n NÂº 2591/11 del 13 de junio de 2011; 4o.) que dicha ComisiÃ³n informa que ha elaborado un proyecto de reglamentaciÃ³n donde se plantean definiciones de los tÃ©rminos utilizados y las exigencias para destinos residenciales y no residenciales, asÃ como para los casos de obras nuevas y los casos de reformas o reciclajes; 5o.) que la Unidad de Normas TÃ©cnicas informa que procediÃ³ a revisar en forma exhaustiva el proyecto de reglamentaciÃ³n teniendo en consideraciÃ³n ademÃ¡s el Decreto Departamental NÂº 34.651 de 3 de junio de 2013, referente a la accesibilidad en los espectÃ¡culos pÃºblicos y el Decreto Departamental NÂº 34.812 de 21 de octubre de 2013, referente al transporte vertical de personas y/o mercaderÃas; 6o.) que asimismo informa que realizÃ³ ajustes de redacciÃ³n a algunos artÃculos, al tiempo que ademÃ¡s efectuÃ³ cambios en otro, en lo que respecta a la accesibilidad convertible, de acuerdo a reuniÃ³n mantenida con representantes de la AsociaciÃ³n de Promotores Privados de la ConstrucciÃ³n del Uruguay (APPCU); 7o.) que el Equipo TÃ©cnico de ActualizaciÃ³n Normativa informa que dado que se propone dejar sin efecto la ResoluciÃ³n NÂº 5529/08 de 15 de diciembre de 2008, por razones de tÃ©cnica legislativa corresponderÃa no volver a reutilizar los artÃculos R.1835 a R. 1849, sino proceder a incorporar la reglamentaciÃ³n referida en la Parte Reglamentaria del Libro XVI â€œDel Planeamiento de la EdificaciÃ³nâ€ del Volumen XV â€œPlaneamiento de la EdificaciÃ³nâ€ del Digesto Departamental como un nuevo TÃtulo XIV.I denominado â€œDe las disposiciones referentes a la accesibilidad para todas las personas en los espacios urbanos y en las edificacionesâ€, el que estarÃ¡ integrado por los artÃculos R.1894.1 a R.1894.19; CONSIDERANDO: que el Departamento de PlanificaciÃ³n, la ComisiÃ³n Permanente del Plan Montevideo y la DivisiÃ³n AsesorÃa JurÃdica manifiestan su conformidad y estiman conveniente el dictado de resoluciÃ³n al respecto; LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO RESUELVE: 1. Dejar sin efecto el Titulo XIV "De las Disposiciones Especiales para Proyecto y Acondicionamiento Urbano para Personas Discapacitadas", Parte Reglamentaria del Libro XVI â€œDel Planeamiento de la EdificaciÃ³nâ€ del Volumen XV â€œPlaneamiento de la EdificaciÃ³nâ€ del Digesto Departamental y sus correspondientes artÃculos R.1835 a R.1849, en la redacciÃ³n dada por la ResoluciÃ³n NÂº 5529/08 de 15 de diciembre de 2008. 2Âº. Incorporar en la Parte Reglamentaria del Libro XVI â€œDel Planeamiento de la EdificaciÃ³nâ€ del Volumen XV â€œPlaneamiento de la EdificaciÃ³nâ€ del Digesto Departamental, el siguiente TÃtulo: TÃTULO XIV.I "De las disposiciones referentes a la accesibilidad para todas las personas en los espacios urbanos y en las edificaciones" CapÃtulo I Disposiciones Generales ArtÃculo R.1894.1- Ã�mbito de aplicaciÃ³n. El presente TÃtulo es de aplicaciÃ³n en las vÃas, espacios, elementos y equipamientos urbanos, en los edificios y su equipamiento, ya sean de uso pÃºblico o privado a construir, reformar o ampliar y en cambios totales de destino que requieran la gestiÃ³n de permiso de construcciÃ³n. Corresponde su aplicaciÃ³n en obras nuevas, reformas, reciclajes y en los casos de intervenciÃ³n en vÃas existentes y cascos histÃ³ricos, etc. En los casos de adecuaciÃ³n de edificios existentes, reformas y reciclajes se aplicarÃ¡ accesibilidad bÃ¡sica sÃ³lo cuando no exista posibilidad de cumplir los requisitos generales de accesibilidad. En todos los casos en que se indique que se aplica la Norma UNIT 200, es la vigente al primer dÃa hÃ¡bil de enero del aÃ±o en curso. No es de aplicaciÃ³n dicha norma en todo lo referente a ascensores y dispositivos de elevaciÃ³n para personas con movilidad reducida, los cuales deben cumplir con lo dispuesto en el ArtÃculo D. 4216.2 del Volumen XV del Digesto Departamental y la presente reglamentaciÃ³n. Los casos que la Norma UNIT 200 no prevÃ© o cuando se exceptÃºa algÃºn requisito, se establecen especialmente en la presente reglamentaciÃ³n las exigencias aplicables. Cuando en el cÃ¡lculo de porcentajes o relaciÃ³n no resulte un nÃºmero entero se tomarÃ¡ el nÃºmero entero inmediato inferior si la fracciÃ³n es menor o igual a 0,5 y el nÃºmero entero inmediato superior si la fracciÃ³n es mayor a 0,5. ArtÃculo R.1894.2.- TÃ©rminos y expresiones. A los efectos del presente TÃtulo, los tÃ©rminos y expresiones que se indican tendrÃ¡n el significado que se establece en el presente artÃculo: Accesibilidad: Es la condiciÃ³n que cumple un espacio, objeto, instrumento, sistema o medio, para que sea utilizable por todas las personas, en forma segura, equitativa y de manera autÃ³noma y confortable posible. Accesibilidad bÃ¡sica: Es la condiciÃ³n mÃnima basada en requisitos que sin comprometer la seguridad, reducen el grado de confort en la utilizaciÃ³n de un espacio, objeto, instrumento, sistema o medio. Accesibilidad convertible: Es cuando mediante mÃnimas adaptaciones previstas en el proyecto original, se pueden obtener itinerarios o locales de la edificaciÃ³n con accesibilidad o accesibilidad bÃ¡sica, segÃºn corresponda, para obra nueva o reforma. Dichas adaptaciones refieren a: retiro de bidet, adiciÃ³n de accesorios o apertura de vanos. En el caso de requerirse demoliciones parciales sÃ³lo serÃ¡n admitidas para ampliaciÃ³n de dormitorios o cocina, siempre que Ã©stas no afecten elementos estructurales o columnas montantes de instalaciones, las que no deben alterar la tipologÃa original planteada para la vivienda en la que se efectÃºa la convertibilidad. Se incluye la previsiÃ³n del espacio necesario para la posible colocaciÃ³n de ascensor accesible en el caso de edificaciones de obra nueva de mÃ¡s de un nivel que no requieran reglamentariamente ascensor, vinculando los itinerarios accesibles de ingreso a todas las unidades. VÃas y espacios urbanos de uso pÃºblico o privado: Son aquellos que forman parte del dominio pÃºblico o bienes de propiedad privada y que pueden ser utilizados por el pÃºblico en general. Elementos y equipamiento urbano: Los elementos son todos aquellos que conforman la estructura urbana, por ejemplo pavimentos. El equipamiento urbano es el conjunto de objetos superpuestos o adosados a las vÃas y espacios libres de uso pÃºblico o privado, tales como semÃ¡foros, placas de seÃ±alizaciÃ³n, cabinas telefÃ³nicas, papeleras o cualquier otro de naturaleza anÃ¡loga. Edificios de uso pÃºblico: Son aquellos edificios pÃºblicos o privados que pueden ser utilizados por el pÃºblico en general. Edificios de uso privado: Son aquellos edificios en los cuales los espacios correspondientes al destino principal estÃ¡n restringidos al uso privado, a excepciÃ³n de las circulaciones y espacios de uso comunitario. Equipamiento de la edificaciÃ³n: Es el conjunto de objetos superpuestos o adosados a cualquier parte de los edificios. Itinerario: Es el lugar de paso que permite el desplazamiento exterior e interior tanto en los edificios como en los espacios y vÃas urbanas. Se clasifica en: a) Itinerario accesible: Es el lugar de paso que posibilita un recorrido continuo, compuesto por circulaciones horizontales o verticales que comunican los diferentes espacios, servicios o equipamientos, incluidas las salidas de emergencia. Dichas circulaciones deben cumplir las condiciones de accesibilidad. b) Itinerario convertible: Es cuando puede alcanzar el nivel de itinerario accesible mediante mÃnimas adaptaciones previstas en su diseÃ±o. Pueden ser de uso peatonal o mixto, entendiÃ©ndose por mixtos los itinerarios para peatones y vehÃculos. Piso tÃ¡ctil: Es el pavimento caracterizado por la diferencia de textura y color que presenta con relaciÃ³n al piso adyacente, destinado a constituir alerta o guÃa, perceptible en particular por personas con discapacidad visual. SÃmbolo de accesibilidad: Es el sÃmbolo que advierte la existencia de condiciones de accesibilidad en su emplazamiento. Su diseÃ±o y disposiciÃ³n debe ajustarse a lo establecido en la norma UNIT 200. Debe estar comprendido en un cuadrado de 20 cm x 20 cm como mÃnimo, y colocarse en los espacios de uso pÃºblico que se ajusten a las disposiciones establecidas en la presente reglamentaciÃ³n. Ã�rea de rescate: Es el Ã¡rea que posibilita permanecer en condiciones de seguridad a quien la ocupa, mientras una situaciÃ³n de emergencia es resuelta o asistida. Dispositivos de elevaciÃ³n de personas: a) Ascensor accesible: Dispositivo para salvar niveles, cuyo tamaÃ±o de cabina permite el acceso de al menos un usuario en silla de ruedas y otro usuario y cuyo equipamiento posibilita el uso de la manera mÃ¡s autÃ³noma posible a la mayor cantidad de personas. b) Dispositivos de accesibilidad: Dispositivos de uso exclusivo de personas con movilidad reducida, adecuados para salvar niveles. CapÃtulo II Disposiciones generales para obras nuevas. SecciÃ³n I Condiciones de accesibilidad urbana. ArtÃculo R.1894.3- VÃas y espacios urbanos de uso pÃºblico. Las vÃas y espacios urbanos de uso pÃºblico deben cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas en la Norma UNIT 200 y en el ArtÃculo D. 4216.2 del Volumen XV del Digesto Departamental. ArtÃculo R.1894.4- Servicios higiÃ©nicos. Es de aplicaciÃ³n la Norma UNIT 200. Deben contar como mÃnimo con un lavabo e inodoro. Cuando se cuente con servicios higiÃ©nicos que puedan ser usados indistintamente por ambos sexos, al menos uno debe ajustarse a lo establecido en la Norma UNIT 200. Cuando su uso estÃ© diferenciado por sexo, se puede optar por uno accesible para cada sexo, o por un Ãºnico servicio higiÃ©nico accesible e independiente para ambos sexos. Estos criterios son aplicables a cada baterÃa de servicios higiÃ©nicos. En todos los casos deben estar vinculados a un itinerario accesible. ArtÃculo R.1894.5.- Elementos y equipamiento urbano. Para el diseÃ±o y disposiciÃ³n del mobiliario y equipamiento urbano es de aplicaciÃ³n la Norma UNIT 200, debiÃ©ndose garantizar la continuidad e integralidad del itinerario peatonal accesible en la transiciÃ³n entre la acera y la calzada dentro del paso de peatones definido. Rebajes de cordÃ³n y de separadores de seguridad (vados): Para el diseÃ±o, ubicaciÃ³n y caracterÃsticas constructivas de los vados peatonales, se debe cumplir con los requisitos establecidos en la Norma UNIT 200. En ningÃºn caso invadirÃ¡n el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera. Paradas de transporte colectivo: Deben estar conectadas a un itinerario accesible que disponga de un espacio de aproximaciÃ³n y maniobra de acuerdo a lo establecido en la Norma UNIT 200 y permita las maniobras de embarque y desembarque. La altura mÃ¡xima del cordÃ³n de la vereda en la zona de la parada debe ser 18 cm. Deben contar con pavimento regular, firme, estable y antideslizante, con una franja de color y textura diferenciada en el borde de separaciÃ³n con la circulaciÃ³n vehicular. Deben poseer seÃ±alizaciÃ³n vertical que provea pictograma del Ã³mnibus identificando parada, sÃmbolo de accesibilidad, nombre de la vÃa pÃºblica, destinos, horarios y tipos de servicios brindados por el Ã³mnibus. La altura mÃnima libre de los refugios debe ser 2,20 m debiendo permitir visualizar los vehÃculos que se aproximan aÃºn cuando se coloque propaganda de cualquier tipo. Cuando cuente con elementos transparentes en el cerramiento vertical, los mismos deben estar seÃ±alizados con sectores opacos que no obstaculicen la visiÃ³n general. Deben tener un diseÃ±o que garantice a todos los usuarios protecciÃ³n de las inclemencias del tiempo. Deben tener asientos y un espacio libre de obstÃ¡culos de dimensiones mÃnimas de 1,20 m x 0,80 m para personas usuarias de silla de ruedas. Deben tener un nivel de iluminaciÃ³n mÃnimo de 200 lux. SecciÃ³n II Condiciones de accesibilidad en las edificaciones ArtÃculo R.1894.6.- AproximaciÃ³n, acceso e itinerario accesible. En los edificios que cuenten con 4 o mÃ¡s viviendas y en los edificios pÃºblicos y privados segÃºn lo establecido para cada destino, el itinerario desde el espacio urbano inmediato hasta el acceso y desde Ã©ste a los espacios comunes del edificio y hasta el acceso a cada unidad inclusive, debe cumplir con las condiciones de accesibilidad establecidas en la Norma UNIT 200. Se exceptÃºan de esta exigencia, los espacios de servicio del edificio tales como sala de mÃ¡quinas, sala de calderas u otros, los que deben cumplir la norma departamental vigente. ArtÃculo R.1894.7.- Locales componentes de los edificios. En los locales principales, secundarios, complementarios y de servicio es de aplicaciÃ³n la Norma UNIT 200, a excepciÃ³n de los siguientes casos: Estacionamientos accesibles: Para el cÃ¡lculo de los sitios de estacionamiento, se deben aplicar las siguientes relaciones: 1) para los primeros 100 sitios exigidos por norma, se exige un sitio accesible cada 25 sitios o fracciÃ³n; 2) para los 100 sitios siguientes, se agregan sitios accesibles a razÃ³n de uno cada 50 sitios o fracciÃ³n; 3) para mÃ¡s de 200 sitios, se agregan sitios accesibles a razÃ³n de uno cada 100 sitios o fracciÃ³n. Los sitios deben estar libres de obstÃ¡culos y pueden ubicarse todos en un mismo nivel de estacionamiento vinculados a un itinerario accesible. En rÃ©gimen de Propiedad Horizontal, los sitios accesibles resultantes deben ser bienes comunes de uso comÃºn. Escaleras: Sus dimensiones y conformaciÃ³n deben ajustarse a lo establecido en el Volumen XV del Digesto Departamental. Para el resto de los requisitos es de aplicaciÃ³n la Norma UNIT 200. Ã�rea de rescate: Cuando los edificios cuenten con salidas de emergencia, se exige un Ã¡rea de rescate como mÃnimo en cada una de Ã©stas, con las dimensiones establecidas en la Norma UNIT 200, vinculados a itinerarios accesibles. Para una capacidad de mÃ¡s de 100 personas o fracciÃ³n, el Ã¡rea de rescate se debe incrementar en 0,80 m x 1,20 m cada 100 personas adicionales o fracciÃ³n. En edificios colectivos con destino residencial el Ã¡rea mÃnima de rescate debe ser de 0,80 m x 1,20 m y se debe ubicar en cada nivel dentro de la caja de escaleras, vinculada a los itinerarios accesibles. El Ã¡rea de rescate no se superpondrÃ¡ ni interferirÃ¡ con la circulaciÃ³n. Debe estar seÃ±alizada con el sÃmbolo de accesibilidad, contar con iluminaciÃ³n de emergencia y estar aislado mediante puerta cortafuego y otras medidas que permitan garantizar condiciones mÃnimas de seguridad a las personas, hasta que puedan ser asistidas y rescatadas. Servicios higiÃ©nicos: En los destinos que exijan servicios higiÃ©nicos para pÃºblico es de aplicaciÃ³n lo establecido para las Condiciones de accesibilidad urbana. Cuando el destino es residencial, hospedaje o servicios de salud, Ã©stos deben contar con ducha. Vestuarios y duchas: Las puertas de acceso deberÃ¡n incluir seÃ±alizaciÃ³n visual y tÃ¡ctil que indique si es para uso de hombres, mujeres o mixtos. Las circulaciones y las duchas deben cumplir la Norma UNIT 200. Se debe prever un espacio de aproximaciÃ³n lateral a un sector de los casilleros, duchas y mobiliario y un espacio de maniobra que cuente con pasamanos vinculado a este sector. Cuando correspondan condiciones de accesibilidad para empleados, operarios o funcionarios, se exige como mÃnimo una ducha accesible para cada vestuario por sexo, vinculados a un servicio higiÃ©nico accesible. DepÃ³sitos: Cuando corresponda segÃºn la normativa aplicable, las puertas de acceso y las circulaciones internas deben cumplir con lo establecido en la Norma UNIT 200. Equipamiento de la edificaciÃ³n: Cuando de acuerdo a la presente reglamentaciÃ³n se exijan condiciones de accesibilidad, por lo menos un sector del mobiliario que cumpla con la funciÃ³n especÃfica del destino del establecimiento debe cumplir con la Norma UNIT 200 y estar vinculado a un itinerario accesible. SecciÃ³n II.I Condiciones de accesibilidad en edificaciones destinadas a viviendas, escritorios y oficinas. ArtÃculo R.1894.8.- Edificaciones con destino residencial. Esta reglamentaciÃ³n se aplica sÃ³lo en los casos que cuenten con 4 o mÃ¡s viviendas. Las viviendas en su interior deben tener itinerario accesible desde el acceso inclusive hasta el estar o comedor. Deben ademÃ¡s contar como mÃnimo con un dormitorio, un servicio higiÃ©nico y cocina con accesibilidad convertible, vinculados al itinerario accesible, debiÃ©ndose aplicar lo establecido en la Norma UNIT 200. En casos de viviendas de mÃ¡s de un nivel, si existe un Ãºnico servicio higiÃ©nico y se ubica en planta alta, se deberÃ¡ prever la posibilidad de construcciÃ³n de otro con accesibilidad por lo menos bÃ¡sica en planta baja. En este caso se deberÃ¡ disponer del espacio necesario y la previsiÃ³n de conexiÃ³n al abastecimiento de agua y a la caÃ±erÃa de red primaria, o se deberÃ¡ prever un espacio para la colocaciÃ³n de un dispositivo de accesibilidad para permitir el acceso al de planta alta. ArtÃculo R.1894.9.- Edificaciones destinadas a escritorios y oficinas. Todas las unidades deben tener un ambiente accesible y un servicio higiÃ©nico convertible, vinculado a un itinerario accesible. SecciÃ³n II.II Condiciones de accesibilidad en las edificaciones destinadas a usos no residenciales. ArtÃculo R.1894.10.- Accesibilidad en las Ã¡reas pÃºblicas y privadas de uso pÃºblico. En las Ã¡reas de uso pÃºblico y en los servicios complementarios de Ã©ste, tales como servicios higiÃ©nicos y circulaciones, asÃ como en el equipamiento del edificio, debe aplicarse lo establecido en la presente reglamentaciÃ³n y estar vinculados a un itinerario accesible. Cuando los edificios cuenten con salidas de emergencia, se exige un Ã¡rea de rescate de acuerdo a lo establecido en la presente reglamentaciÃ³n. ArtÃculo R.1894.11.- Los locales de trabajo y los complementarios a Ã©stos, tales como vestuarios, servicios higiÃ©nicos y comedor, deben ajustarse a lo establecido en la presente reglamentaciÃ³n y estar vinculados a un itinerario accesible cuando cuenten con mÃ¡s de 25 empleados, operarios o funcionarios por turno. ArtÃculo R.1894.12.- Condiciones de accesibilidad especiales para servicios de salud, centros educativos, salas de espectÃ¡culos, salas de actos pÃºblicos, estadios, centros culturales, religiosos, actividades deportivas y hospedaje. AdemÃ¡s de cumplir con las Condiciones de accesibilidad en las edificaciones destinadas a usos no residenciales se exige lo siguiente: a) Servicios de salud. Los consultorios, servicios de urgencia y emergencia y salas de internaciÃ³n, con sus respectivos servicios higiÃ©nicos, deben ser accesibles y estar vinculados a un itinerario accesible cumpliendo con la norma UNIT 200. b) Centros educativos. En los jardines de infantes, escuelas, liceos, escuelas tÃ©cnicas, universidades, centros de formaciÃ³n docente, colonias de vacaciones, escuelas agrarias y locales de educaciÃ³n no formal tales como academias, institutos o guarderÃas, el 25% de las aulas deben ser accesibles y estar vinculados a un itinerario accesible. Uno de los talleres, laboratorios, salas de informÃ¡tica, biblioteca, auditorios, gimnasios, patio de recreo y similares deben ser accesibles y estar vinculados a un itinerario accesible. Los sectores administrativos tales como direcciÃ³n, secretarÃa, sala de adscriptos y sala de profesores o maestros deben ser accesibles y estar vinculados a un itinerario accesible. Los sectores de servicio, uno de los consultorios o clÃnicas, sala de psicomotricidad, cantina, comedor, cocina y similares deben ser accesibles y estar vinculados a un itinerario accesible. c) Salas de espectÃ¡culos, actos pÃºblicos, estadios, centros culturales, religiosos, deportivos y similares. En la zona de uso pÃºblico cuando cuenten con butacas, el 1% de los sitios deben destinarse a personas usuarias de silla de ruedas, exigiÃ©ndose siempre un mÃnimo de 2 sitios, todos ellos vinculados a un itinerario accesible. Estos sitios tendrÃ¡n dimensiones mÃnimas de 0,80 m de ancho x 1,20 m de profundidad cada uno, con piso horizontal. La zona utilizada por los actores debe contar con un itinerario accesible que vincule el acceso con el escenario, un camerino y un servicio higiÃ©nico, ambos accesibles. d) Actividades deportivas. Los vestuarios deben considerar la eventual incorporaciÃ³n de una camilla y estar vinculados a un servicio higiÃ©nico accesible. El 10 % de las duchas deben ser accesibles y cumplir con lo establecido en la Norma UNIT 200. Siempre debe haber como mÃnimo una ducha accesible. Si cuentan con piscinas, Ã©stas deben ser accesibles o convertibles, debiendo contar preferentemente con la previsiÃ³n para instalar un mecanismo de elevaciÃ³n de ingreso a la misma. La escalera de acceso a la pileta debe tener pasamanos ajustado a la Norma UNIT 200. Ambos elementos deben estar vinculados a un itinerario accesible. e) Hospedaje. e.1) Hoteles, apart hoteles, hoteles condominio, hosterÃas, moteles, hoteles de alta rotatividad, prostÃbulos y similares. En establecimientos de hasta 25 habitaciones se exige una habitaciÃ³n con servicio higiÃ©nico, ambos accesibles, vinculados a un itinerario accesible. Para mÃ¡s de 25 y hasta 50 habitaciones se exige por lo menos 2 habitaciones con servicio higiÃ©nico, ambos accesibles. Para mÃ¡s de 50 habitaciones, se incrementa la exigencia en una habitaciÃ³n con servicio higiÃ©nico, cada 50 habitaciones o fracciÃ³n, ambos accesibles. En apart-hoteles y hoteles condominio rige lo establecido en la presente reglamentaciÃ³n para destinos residenciales. e.2) Pensiones, hogares estudiantiles, albergues y similares. Deben contar como mÃnimo con una habitaciÃ³n y un servicio higiÃ©nico, ambos accesibles, incrementÃ¡ndose esa exigencia cada 50 plazas o fracciÃ³n y cumplir con lo establecido en la Norma UNIT 200. CapÃtulo III Disposiciones generales en edificaciones para obras a reformar, ampliar o reciclar y cambios totales de destino. SecciÃ³n I Objetivo ArtÃculo R.1894.13.- Objetivo. Las obras en edificaciones que comprendan reformas, ampliaciones, reciclajes o cambios totales de destino deberÃ¡n alcanzar gradualmente la accesibilidad de los espacios en los que se interviene. Todos los espacios involucrados en una reforma, reciclaje o ampliaciÃ³n deben resultar accesibles. SecciÃ³n II Condiciones de accesibilidad urbana. ArtÃculo R.1894.14.- En todos los casos de intervenciones en espacios urbanos existentes, referidas a incorporaciÃ³n o modificaciÃ³n de elementos y equipamiento urbano, es de aplicaciÃ³n la Norma UNIT 200. ArtÃculo R.1894.15.- En Ã¡reas y conjuntos testimoniales con circulaciones peatonales preexistentes, en los que existan pendientes pronunciadas y obstÃ¡culos que no puedan ser modificados o que conformen el patrimonio histÃ³rico, podrÃ¡ admitirse complementariamente un sistema de desplazamiento mediante vehÃculos, ayudas tÃ©cnicas y dispositivos, para lograr itinerarios con accesibilidad mixta. ArtÃculo R.1894.16.- Cuando por razones debidamente fundamentadas, en aceras y circulaciones peatonales existentes, no sea posible la aplicaciÃ³n de ninguna de las soluciones de vados indicadas en la Norma UNIT 200, se admitirÃ¡ sÃ³lo para los planos laterales una pendiente mÃ¡xima de 20%, debiÃ©ndose comunicar el registro de estas situaciones a la SecretarÃa de GestiÃ³n Social para la Discapacidad y demÃ¡s oficinas competentes. SecciÃ³n III Condiciones de accesibilidad en edificaciones destinadas a viviendas, escritorios y oficinas. ArtÃculo R. 1894.17.- Las reformas o ampliaciones que se realicen en los espacios de aproximaciÃ³n y acceso al edificio y en las Ã¡reas de uso comÃºn deben cumplir con lo dispuesto en la presente reglamentaciÃ³n. SecciÃ³n IV Condiciones de accesibilidad en las edificaciones destinadas a usos no residenciales. ArtÃculo R.1894.18.- En las intervenciones que se generen cambios totales de destino, las Ã¡reas de uso pÃºblico y los servicios higiÃ©nicos deben cumplir con lo dispuesto en la presente reglamentaciÃ³n. ArtÃculo R.1894.18.- En los establecimientos destinados a espectÃ¡culos pÃºblicos, servicios de salud y centros comerciales de mÃ¡s de un nivel, es obligatoria la instalaciÃ³n de un ascensor accesible vinculado a un itinerario accesible. Solo en caso que el espacio no lo permita, se admitirÃ¡ la instalaciÃ³n de un dispositivo de accesibilidad previa aprobaciÃ³n de SIME. ArtÃculo R.1894.19.- Condiciones especiales de accesibilidad para servicios de salud, centros educativos, salas de espectÃ¡culos, salas de actos pÃºblicos, estadios, centros culturales, religiosos, actividades deportivas, hospedaje, centros comerciales y salas velatorias. a) Servicios de salud. Cuando la reforma o ampliaciÃ³n supere el 30% del Ã¡rea total edificada, exceptuando las Ã¡reas destinadas a estacionamientos y depÃ³sitos, los servicios de urgencia y emergencia, la mitad de los consultorios y de las salas de internaciÃ³n con sus respectivos servicios higiÃ©nicos deben ser accesibles, y cumplir con la Norma UNIT 200. b) Centros educativos. En los jardines de infantes, escuelas, liceos, escuelas tÃ©cnicas, universidades, centros de formaciÃ³n docente, colonias de vacaciones, escuelas agrarias y locales de educaciÃ³n no formal tales como academias, institutos o guarderÃas, si la reforma o ampliaciÃ³n supera el 60 % del Ã¡rea total edificada, se debe cumplir con las exigencias del CapÃtulo II â€œDisposiciones generales para obras nuevasâ€ del presente TÃtulo. En los centros educativos que se ubiquen en edificios existentes con un mÃ¡ximo de 4 aulas se admitirÃ¡ que cumplan con lo dispuesto en la SecciÃ³n I â€œObjetivoâ€ del presente CapÃtulo. c) Salas de espectÃ¡culos, salas de actos pÃºblicos, estadios, centros culturales, religiosos, o similares. Se exige que independientemente del Ã¡rea involucrada, la sala de espectÃ¡culos y los servicios higiÃ©nicos para pÃºblico sean accesibles y vinculados a un itinerario accesible. Cuando la reforma o ampliaciÃ³n supere el 60% del Ã¡rea total edificada, exceptuando las Ã¡reas destinadas a estacionamientos y depÃ³sitos, se debe lograr que el escenario, un camerino y el servicio higiÃ©nico a disposiciÃ³n del mismo, sean accesibles y estÃ©n vinculados a un itinerario accesible. En la zona de uso pÃºblico cuando cuenten con butacas, se debe cumplir con las exigencias del CapÃtulo II â€œDisposiciones generales para obras nuevasâ€ del presente TÃtulo. d) Actividades deportivas. Si la reforma o ampliaciÃ³n supera el 60% del Ã¡rea total edificada con este destino, exceptuando las Ã¡reas destinadas a estacionamientos y depÃ³sitos, se debe cumplir con las exigencias del CapÃtulo â€œDisposiciones generales para obras nuevasâ€ del presente TÃtulo. e) Hospedaje. Cuando la reforma o ampliaciÃ³n supere el 30% y hasta el 60% del Ã¡rea total edificada, exceptuando las Ã¡reas destinadas a estacionamientos y depÃ³sitos, se debe tener una habitaciÃ³n y un servicio higiÃ©nico accesibles, vinculados a un itinerario accesible. Si se supera el 60%, se debe cumplir con las exigencias del CapÃtulo II â€œDisposiciones generales para obras nuevasâ€ del presente TÃtulo. f) Centros comerciales. Cuando la reforma o ampliaciÃ³n supere el 60% del Ã¡rea total edificada y cuenten con mÃ¡s de 25 empleados por turno, todas las Ã¡reas de uso pÃºblico, el equipamiento de la edificaciÃ³n y los servicios complementarios al mismo exigidos por la norma departamental segÃºn el destino tales como servicios higiÃ©nicos, circulaciones y otros, deben ajustarse a las disposiciones establecidas en la presente reglamentaciÃ³n y estar vinculados a un itinerario accesible. g) Salas velatorias. La zona utilizada por el pÃºblico, el equipamiento de la edificaciÃ³n y los servicios complementarios al mismo exigidos por la norma departamental, segÃºn el destino tales como servicios higiÃ©nicos, circulaciones y otros deben ajustarse a las disposiciones establecidas en la presente reglamentaciÃ³n y estar vinculados a un itinerario accesible.â€ 3Âº. Establecer que las normas que se aprueban en los numerales 1Âº y 2Âº de la presente ResoluciÃ³n entrarÃ¡n en vigencia en el plazo de noventa (90) dÃas a partir de la fecha de aprobaciÃ³n.- 4Âº. ComunÃquese a la DivisiÃ³n PlanificaciÃ³n Territorial, al Equipo TÃ©cnico de ActualizaciÃ³n Normativa, a la Unidad Normas TÃ©cnicas y Edilicias y pase al Departamento de PlanificaciÃ³n a sus efectos.- ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.- RICARDO PRATO, Secretario General.- |  |
| --- | --- |